## Slide 1: 2009年7月10日……
那时的我
那时我讲的内容

## Slide 2
杭州迪普科技有限公司 孙晓明
新环境下安全 基础架构研究
2012年7月
Notes: 2
2

## Slide 3: 新环境
IaaS
PaaS
SaaS
计算
廉价硬件Scale-Out
各种虚拟化
去IOE？
存储
廉价硬件Scale-Out
失效成为常态
通信
大二层
SDN

## Slide 4: 变与不变
V.S.
改变
不变
建设方式
运维方式
基础架构
应用
安全
加速
可用
尽管云计算为数据中心带来了巨大的变化，但是依托于数据中心的应用本身并没有发生变化，因此应用对安全、可用以及加速的需求并没有改变。

## Slide 5: 建设运维模式的转变
新业务需求
设备选型采购
系统建设
资源规划
标准设备采购
资源池
新业务需求
资源申请
众多异构的纵向业务系统
各自独立运维
统一架构的资源池
统一系统运维，独立业务运维
传统建设与运维方法
云计算的建设与运维方法

## Slide 6: 基础架构的改变
云
管
端
云计算的制高点，数据中心为核心
广域网为核心、局域网辅助
PC、手机、平板……
传感器？！

## Slide 7: 新的网络基础架构
主DC
广域网
备DC
园区2
园区1
Internet
分支机构
分支机构
分支机构
数据中心：
网络融合
ECMP（大二层/大三层）
虚拟机感知
1-Tier/SDN
广域网：
SDN
QoS与流量工程
MPLS（L2/L3）
园区网：
有线无线一体化
可控的灵活接入

## Slide 8: 新架构的核心思想
通过虚拟化，实现资源化，进行动态调度！

## Slide 9: 新架构下的安全——成为云的一部分
FW池
计算资源池
存储资源池
APP1
APP2
APP3
APP4
SQL
中间件
WWW
能力资源池
IPS池
流控池
审计池
AV池
抗DoS
加速池
LB池
……
优化策略流
安全策略流
APP5

## Slide 10: 思路：基于分布式网关的L4~7策略流
APP2
安全
加速
可用
APP1
安全
加速
可用
APP3
安全
加速
可用
大二层以太网
FCoE
每个应用一个网关，每个网关引导对应应用所需的策略流。例如，以虚拟防火墙形成分布式网关，通过自定义网络流量的流向，将不同的安全与应用交付功能加以组合，从而形成策略流。
APP-1
APP-2
APP-3

## Slide 11: 前提：高性能与集成化
Multi 10Gbps
Multi 10Gbps
FW/VPN IPS AV URL过滤 垃圾邮件 行为审计 负载均衡
集成交换接口的业务模块
网络协议
Multi 10Gbps
网络协议
达到与网络相匹配的性能，单板40G以上的处理能力
丰富的网络特性，可与网络无缝集成
多安全功能集成，降低部署难度

## Slide 12: 前提：N:M虚拟化建立资源池
能力资源池
…
虚拟高性能设备
物理设备
N:1的多合一虚拟化
1:M的一分多虚拟化

## Slide 13: 迪普的实践
能力云阶段
虚拟化阶段
网络化阶段
......
......
......
......
......
App-1
App-2
App-3
App-4
App-5
Group-1
Group-2
Group-N
多合一：物理设备性能聚合
一分多：面向业务定制
40~100G
Internet
实现集成网络的安全与应用交付，不成为网络瓶颈。
实现安全与应用交付的全面虚拟化，颗粒化资源。
实现虚拟化能力池的动态调度，为应用提供云化服务。
应用即网络（Application As Network）的技术演进路线。

## Slide 14: 高性能的实现：全新硬件架构
整机Crossbar架构
  交换容量最大可达1.4T
  L4～7分布式转发
业务板采用“多核+FPGA”
  专用网络多核处理器
  多线程并行处理
  软件硬件化
512MB
缓存
512MB
缓存
512MB
缓存
512MB
缓存
512MB
缓存
512MB
缓存
内存
处理器
主控板
业务线卡
背板
内存
处理器
主控板

## Slide 15: 集成化的实践：丰富的网络特性
L3/L2 特性
IPv4/IPv6双栈和隧道技术
丰富的ACL特性
RIPng、OSPFv3、IGMPv3/PIM SSM
MSTP、RSTP生成树协议
LACP链路聚合控制协议
......
全面的MPLS
Martini 模式
Kompella 模式
VLL / VPLS
快速重路由
......
与网络无缝兼容
0100101010010010101001001000

## Slide 16: 集成化的实践：多插卡的功能集成
FW1000-Blade
IPS2000-Blade
UAG3000-Blade
IPS2000-Blade-E
FW1000-Blade-E
UAG3000-Blade-E
Probe3000-Blade-E
ADX3000-Blade
SSL VPN-Blade
ADX3000-Blade-A
Guard3000-Blade-E
nFlow-Blade

## Slide 17: 虚拟化的实践：N：M虚拟化
......
......
......
......
......
App-1
App-2
App-3
App-4
App-5
Group-1
Group-2
Group-N
跨机框虚拟化
跨板卡虚拟化
1:M

## Slide 18: 典型应用—中国电信云计算
凭借高性能、N:M虚拟化、高可靠等领先技术， DPtech 云安全防火墙成功应用于中国电信云计算三大节点中的上海节点、四川节点
电信其它部分客户：上海电信、甘肃电信、广东电信、黑龙江电信 吉林电信、福州电信、 内蒙古电信 武汉电信、陕西电信、成都电信等
服务器群
DPtech防火墙
出口路由器
汇聚交换机
DPtech防火墙
出口路由器
汇聚交换机
上海节点
四川节点
城域网
CN2
DPtech防火墙
DPtech防火墙